Standardarbeitsanweisung  Abklärung Insulinresistenz

### Zweck und Anwendungsbereich

### Prinzip

### Geräte und Material

### Schriftliche Unterlagen

- ...

### Durchführung

#### Vorbereitung

#### Durchführung der Dialyse

#### Anpassung der Ultrafiltration (WICHTIG !!!)

#### Laufende Kontrollen

### Kontrollen und Anpassung

#### BESONDERHEITEN

#### Kalzium

ZUNÄCHST:

Bei den ersten Dialysen HALBSTÜNDLICH.

Bei jedem Beutelwechsel (Zitrat).

SPÄTER:

Nach Erfahrung mindestens vor der Dialyse, bei Halbzeit und ½ Stunde vor Dialyseende.

#### Andere Elektrolyte

Natrium, Chlorid (laufen mit)

#### Blutgasanalyse

Läuft mit

#### Gerinnung

ZUNÄCHST:

Bei den ersten Dialysen STÜNDLICH und bei Dialyseende.

SPÄTER:

Vor und nach HD.

### Vorgehen bei Abweichungen und Notfällen

#### Hyperkalzämie

Ursache: Kalziumchlorid zu hoch dosiert

Therapie: Kalziumchlorid-10%-Perfusor ca. 50% REDUZIEREN

Bei Kalzium i.S. über 1,5 PAUSE !!!

#### Hypokalzämie

Ursache: Kalziumchlorid zu niedrig dosiert

Therapie: Kalziumchlorid-10%-Perfusor ca. 50%  ERHÖHEN

Bei Kalzium i.S. UNTER 1,0 VERDOPPELN

#### Azidose / Bikarbonatabfall

NB: persönliche Beobachtung.

Ursache: unbekannt. Möglicherweise durch Zitrat verursacht.

Therapie: Bikarbonat im Dialysat erhöhen.

#### Tetanie

Ursache: Kalziumchlorid zu niedrig dosiert

Therapie: BOLUS 5 ml Kalziumchlorid-10%.

Anschließend Perfusorgeschwindigkeit verdoppeln.

#### Überwässerung

Ursache: Volumenentzug vergessen

Therapie: Dialyse

#### Hypernatriämie, Hyperchlorämie

Ursache: Infusion (Natriumzitrat, Kalziumchlorid)

Therapie: Leitfähigkeit im Dialysat anpassen (stufenweise 2-5 mmol/L senken)

#### Clotting

Ursache: zu wenig Zitrat (VOR dem Filter)

Therapie: Dosissteigerung

### mitgeltende Dokumente

- Überwachungsbogen Zitratdialyse

### Bemerkungen

- Anpassung individuell

- Anpassung der SOP nach Erfahrung !

### ERGÄNZUNG 4/03:

- Wegen der mangelhaften Verfügbarkeit von KalziumCHLORID wurde auf KalziumGLUKONAT umgestellt. Die Konzentrationsangaben wurden entsprechend angepasst.

- Das beschriebene Verfahren bezüglich der Dialysat-Kalzium-Konzentration hat sich in der praktischen Anwendung bewährt und wird beibehalten.

### Versionshistorie

| Nr. | Datum | Beschreibung | Bearbeitet von | genehmigt von |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/02/03 |  |  |  |  |
| 2.0 | 28/04/03 |  |  |  |  |